## Slide 1
CHƯƠNG 7: THANH CHỊU UỐN PHẲNG

## Slide 2: 7.1. Khái niệm chung
Một thanh có trục bị uốn cong khi chịu tác dụng của tải trọng nằm trong mặt phẳng chứa trục thanh và có phương vuông góc với trục thanh.
Biến dạng uốn: là biến dạng làm trục thanh bị cong đi.
P
q
Q
M

## Slide 3: 7.1. Khái niệm chung
Phân loại: ta chia uốn phẳng thành 2 loại:
a) Uốn thuần túy phẳng: dầm chịu uốn với mô men uốn hằng số, nghĩa là lực cắt bằng 0.
b) Uốn ngang phẳng: là trường hợp uốn có sự hiện diện của lực cắt, nghĩa là mô men uốn thay đổi dọc theo trục dầm.

## Slide 4: 7.1. Khái niệm chung
P
P
B
C
A
D
a
a
l
P
P
-
+
Qy
P
P
Mx
Pa
Uốn thuần
túy phẳng
Uốn ngang phẳng
Ví dụ đối với hệ bên:
+ Đoạn BC:
Mx ≠ 0, Qy = 0, Nz=0
=> BC: uốn thuần túy phẳng
+ Đoạn AB và CD:
Mx ≠ 0, Qy ≠ 0, Nz=0
=> AB và CD: uốn ngang phẳng

## Slide 5: 7.2. Uốn thuần túy phẳng
Định nghĩa: trên mcn của thanh chỉ có một thành phần mômen uốn nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
Nếu xét bài toán uốn phẳng trong mp Cyz thì nội lực trên mcn là Mx
C
z
y
x
Nội lực trên mcn trong BC
Ví dụ:
-
+
Qy
P
P
Mx
Pa
Uốn thuần
túy phẳng
P
P
B
C
z
a
a
l
y

## Slide 6: 7.2.1. Quan sát biến dạng
Trước biến dạng
Sau biến dạng
Mcn
Thớ dọc
7.2. Uốn thuần túy phẳng

## Slide 7: 7.2.1. Quan sát biến dạng
7.2. Uốn thuần túy phẳng
Thớ dọc
Mcn
y (trục đối xứng)
y (trục đối xứng)
Mcn phẳng

## Slide 8: 7.2.1. Quan sát biến dạng
Gt3: Trong quá trình biến dạng, các thớ dọc không đẩy nhau, không ép nhau.
Gt2: Tồn tại một lớp thớ dọc song song với trục thanh có chiều dài không đổi, gọi là lớp trung hòa. Giao tuyến của lớp trung hòa với mcn gọi là đường trung hòa.
Lớp trung hòa
Các giả thuyết:
Gt1: Trước và sau biến dạng, mcn phẳng và vuông góc với trục.
7.2. Uốn thuần túy phẳng
Notes: Đường trung hòa đi qua trọng tâm

## Slide 10: 7.2.2. Công thức tính ứng suất pháp
Ứng suất pháp sinh ra trên mặt cắt ngang của dầm:
Thay vào biểu thức ứng suất pháp, ta có:
Với: là độ cong của thanh
Gọi  là bán kính thớ trung hòa O1O2.
Mô men uốn sinh ra trên mặt cắt ngang:

## Slide 11
Mx – Mô men uốn nội lực, Mx > 0 khi làm căng các thớ về phía dương của trục y (thớ dưới)
Ix – là momen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục Ox.
y – tung độ điểm cần tính ứng suất
– thuộc vùng kéo
– thuộc vùng nén

## Slide 12
C
z
y
x
K
y
* Công thức độ lớn:
- Trên mcn có Mx =0, ứng suất pháp bằng 0 tại mọi điểm.
- Trên mcn có Mx ≠ 0:
 Những điểm cùng nằm trên một đường thẳng //x thì có ứng suất pháp như nhau.
 Những điểm thuộc x có ứng suất pháp bằng 0.
 Độ lớn ứng suất pháp phân bố bậc nhất từ x ra biên.
 Tại những điểm xa trục x nhất , độ lớn ứng suất pháp là lớn nhất.
Các nhận xét:

## Slide 13: 7.3. Biểu đồ ứng suất pháp
C
z
y
C
z
y
x
Mp
ứng suất

## Slide 14: 7.3. Biểu đồ ứng suất pháp
Ứng suất pháp lớn nhất
C
z
y
Ứng suất gây kéo lớn nhất:
Ứng suất gây nén lớn nhất:
Ứng suất pháp lớn nhất:
Với

## Slide 15
Ứng suất gây kéo lớn nhất:
Ứng suất gây nén lớn nhất:
Trong đó:
các mômen chống uốn của mặt cắt ngang.
Đối với mcn có trục x là trục đối xứng thì:
 Hình chữ nhật (cạnh kích thước b // x):
 Hình tròn đặc:
 Hình tròn rỗng:
Dạng khác của ứng suất pháp lớn nhất

## Slide 16: 7.4. Điều kiện bền của dầm chịu uốn thuần túy phẳng
Trạng thái ứng suất: mọi điểm trên thanh đều có trạng thái ứng suất là đơn.
  Gọi ứng suất trên phân tố chịu kéo lớn nhất
  ứng suất trên phân tố chịu nén lớn nhất
  ứng suất lớn nhất
(Kéo lớn nhất)
( Nén lớn nhất)

## Slide 17: 7.4. Điều kiện bền của dầm chịu uốn thuần túy phẳng
Điều kiện bền:
* Giải thích:
* Trong thanh uốn ngang phẳng, nếu
thì điều kiện bền của thanh quyết định bởi đk bền kéo:
Vật liệu dẻo:
Vật liệu dòn:

## Slide 18: 7.5. Uốn ngang phẳng
Định nghĩa: dầm bị uốn phẳng trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm, trên mcn nội lực nếu có gồm có mômen uốn và lực cắt trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm đó.
Xét bài toán trong mặt phẳng Cyz: Mx, Qy
M
C
z
y
x
P1
P2
C
z
y
x
Nội lực trên mcn bất kỳ

## Slide 19: 7.5. Uốn ngang phẳng
Biểu đồ nội lực:
+
+
-
-
Ví dụ:

## Slide 20: 7.5. Uốn ngang phẳng
Khi dầm chịu uốn ngang phẳng, trên mặt cắt ngang tồn tại thành phần mô men uốn Mx và lực cắt Qy.
Thành phần ứng suất:
Ứng suất pháp:
Ứng suất tiếp:

## Slide 21: 7.5. Uốn ngang phẳng
Ứng suất tiếp:
Scx : mômen tĩnh của phần diện tích chứa điểm cần tính ứng suất
Scx = A.yc
Qy : Lực cắt tại mặt cắt ngang có điểm cần tính ứng suất
bc : bề rộng của mặt cắt ngang có điểm cần tính ứng suất
Ix : Momen quán tính toàn bộ mặt cắt ngang đối với trục trung hòa x

## Slide 22
Lưu ý khi xác định
Với
K1
K2
Tại K1:
Tại K2:
K3
Tại K3:
K4
Tại K4:

## Slide 23
* Khi tính ứng suất tiếp tại điểm nào, ta vẽ đường cắt // x tại điểm đó. Đường cắt này phân chia mcn thành 2 phần. Trị tuyệt đối mômen tĩnh
đối với trục x tính cho phần nào kết quả cũng như nhau. Nên khi thực hành nên chọn tính cho phần hình đơn giản.
Với
C
x
Trên
Dướ
i
K
Đường cắt
tại K

## Slide 24
* Ví dụ: Mcn hình chữ nhật (b x h). Giả sử tính ứng suất tiếp tại điểm I thì được tính như sau:
Với
Đường cắt
tại I

## Slide 25
+ Đường cắt tại I song song với trục x chia mcn thành 2 phần diện tích cắt .
Đường cắt
tại I
Đường cắt
tại I

## Slide 26: 7.6. Ứng suất tiếp trên một số mặt cắt ngang đơn giản
Hình chữ nhật:
Suy ra:

## Slide 27: 7.6. Ứng suất tiếp trên một số mặt cắt ngang đơn giản
Thép hình chữ I:

## Slide 28: 7.6. Ứng suất tiếp trên một số mặt cắt ngang đơn giản
Hình tròn:
Hình vành khăn:
Với:

## Slide 29
7.7. Điều kiện bền của dầm chịu uốn ngang phẳng
Notes: Xét đoạn dầm chịu uốn ngang phẳng mặt cắt ngang chữ nhật (bxh). Nếu tách ra tại các điểm trên dầm những phân tố thì tương ứng có 3 loại trạng thái ứng suất (TTƯS) dựa vào biểu đồ và của mặt cắt ngang.

## Slide 30
a. Trạng thái ứng suất đơn: (A&D)
7.7. Điều kiện bền của dầm chịu uốn ngang phẳng

## Slide 31
b. Trạng thái trượt thuần túy: (O)
Vật liệu dẻo:
Thuyết bền ứng suất tiếp cực đại (TB III):
Thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng cực đại (TB IV):
7.7. Điều kiện bền của dầm chịu uốn ngang phẳng

## Slide 32
b. Trạng thái trượt thuần túy:(O)
Vật liệu giòn:
Sử dụng thuyết bền Mohr (TB V):
7.7. Điều kiện bền của dầm chịu uốn ngang phẳng

## Slide 33
c. Trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt: (B&C)
Mặt cắt nguy hiểm: Mặt cắt có Mx và Qy cùng lớn.
Vật liệu dẻo:
Thuyết bền ứng suất tiếp cực đại (TB III):
Thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng cực đại (TB IV):
Vật liệu dòn: Sử dụng thuyết bền Mohr (TB V):
7.7. Điều kiện bền của dầm chịu uốn ngang phẳng

## Slide 34
* Nếu 2 điều kiện sau thỏa thì điều kiện bền TTƯS PĐB luôn luôn thỏa:
  * Vật liệu dẻo:
  * Vật liệu dòn:

## Slide 35
Bài tập 7.1: dạng kiểm tra bền
Cho hệ chịu lực như hình có mặt cắt ngang tương ứng.
Biết .
Kiểm tra điều kiện bền của dầm theo trạng thái ƯS đơn.
Tính ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm.
P = 2ql
q
M = ql2

## Slide 36
B1. Tìm phản lực liên kết, vẽ biểu đồ nội lực:
P = 2ql
q
M = ql2
VA=1,25ql
VC =1,75ql
HA = 0
A
B
C
D
+ Các phản lực liên kết

## Slide 37
+ Các biểu đồ nội lực
P = 2ql
q
M = ql2
VA=1,25ql
VC =1,75ql
HA = 0
A
B
C
D
+
+
-
Qy
Nz
Mx

## Slide 38
B2. Xác định tâm C và hệ trục quán tính chính trung tâm Cxy
+ Xác định tâm C trong hệ trục Ox0y:
+ Hệ trục quán tính chính trung tâm Cxy như hình vẽ

## Slide 39
B3. Xác định I của mcn và đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
+Xác định của mcn:
Trong đó:

## Slide 40
B3. Xác định của mcn và đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
+Xác định đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
* Nhận thấy bề rộng thuộc trục x không phải là bé nhất, xem mcn có hai phần - mỗi phần có bề rộng không đổi.
● Ở phần trên, ứng suất tiếp lớn nhất đạt tại những điểm thuộc trục x.
● Ở phần dưới, ứng suất tiếp lớn nhất đạt tại những điểm thuộc mép trên của phần này.
* Như vậy, ta phải tính ứng suất tiếp lớn nhất trong từng phần, so sánh lấy giá trị lớn hơn chính là giá trị lớn nhất. Ta cần tính 2 giá trị .

## Slide 41
B3. Xác định của mcn và đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
+Xác định đối với điểm thuộc trục x
+Xác định đối với điểm mép trên
của phần dưới (phần bụng của mcn)

## Slide 42
B4. Xây dựng điều kiện bền theo trạng thái ứng suất đơn
* Do vật liệu là dẻo, nên ta chỉ cần tìm ứng suất pháp lớn nhất không phân biệt dâu:
- Mặt cắt ngang nguy hiểm – mcn chứa điểm có ứng suất pháp lớn nhất là mcn có mômen lớn nhất về trị tuyệt đối. Quan sát trên biểu đồ mômen, đó chính là mcn tại Aph:
gây căng trên
- Trên mcn nguy hiểm này, những điểm tận cùng dưới có ứng suất pháp lớn nhất về trị tuyệt đối.

## Slide 43
B4. Xây dựng điều kiện bền theo trạng thái ứng suất đơn
* Điều kiện bền theo trạng thái ứng suất đơn:
1. Kiểm tra điều kiện bền:
Dầm bền khi thỏa mãn điều kiện sau:
thỏa mãn
Vậy, dầm bền.

## Slide 44
2. Tính ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm
* Mặt cắt ngang nguy hiểm là mcn có trị lực cắt lớn nhất về trị tuyệt đối.
Quan sát trên biểu đồ lực cắt, đó chính là mcn bất kỳ trong đoạn AphBtr. Trong đoạn này, mọi mcn đều có lực cắt bằng nhau và là lớn nhất.
* Ứng suất lớn nhất có thể đạt được, tại những điểm:
+ Những điểm thuộc trục x
+ Những điểm thuộc mép trên của phần bụng của mcn

## Slide 45
2. Tính ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm
* Ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm:

## Slide 46
Bài tập 7.2: Dạng chọn kích thước mcn
Cho hệ chịu lực như hình có mặt cắt ngang tương ứng.
Biết .
Từ điều kiện bền của dầm theo trạng thái ƯS đơn, hãy tính [a].
Với [a] tìm được, tính ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm.
P = 2ql
q
M = ql2

## Slide 47
B1. Tìm phản lực liên kết, vẽ biểu đồ nội lực:

## Slide 48
B2. Xác định tâm C và hệ trục quán tính chính trung tâm Cxy

## Slide 49
B3. Xác định của mcn và đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
+Xác định của mcn:
Trong đó:

## Slide 50
B3. Xác định của mcn và đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
+Xác định đối với điểm có ứng suất tiếp lớn nhất
* Nhận thấy bề rộng thuộc trục x là bé nhất nên ứng suất tiếp lớn nhất sẽ đạt được tại những điểm thuộc trục x trên mcn có lực cắt lớn nhất về trị tuyệt đối. Do vậy, ta chỉ cần tìm của những điểm thuộc trục x mà thôi .

## Slide 51
B4. Xây dựng điều kiện bền theo trạng thái ứng suất đơn
* Ứng suất pháp lớn nhất trên dầm về trị tuyệt đối.
* Điều kiện bền theo trạng thái ứng suất đơn:
1. Tính [a] từ điều kiện bền trạng thái ứng suất đơn:

## Slide 52
2. Tính ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm
* Do bề rộng thuộc trục x là bé nhất nên ứng suất tiếp lớn nhất đạt được tại những điểm thuộc trục x trên mcn có lực cắt lớn nhất về trị tuyệt đối:

## Slide 53
Bài tập 7.3: Xác định tải trọng cho phép
Cho hệ chịu lực như hình có mặt cắt ngang tương ứng.
Biết .
Từ điều kiện bền của dầm theo trạng thái ƯS đơn, hãy tính [q].
Với [q] tìm được, tính ứng suất tiếp lớn nhất trên mcn của dầm.
2q
P = 2ql
M = ql2