## Slide 1: NGUYÊN LÝ MÁY
Giảng viên : Hoàng Ngọc Thiên Vũ
Bộ môn : Cơ sở kỹ thuật-khoa SPCN
Email : hntvu@ute.udn.vn

## Slide 2
Chương 1
CẤU TRÚC CƠ CẤU

## Slide 3
Cơ cấu máy thực
Lược đồ cơ cấu
+ Tính bậc tự do của cơ cấu
+ Xếp loại cơ cấu
Nguyên lý tạo
thành cơ cấu
Sáng tạo ra cơ cấu đáp ứng yêu cầu thiết kế máy của doanh nghiệp
?

## Slide 4: Nội dung
NỘI DUNG
§1.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA
1.1.1. Khâu động
1.1.2. Khớp động
1.1.3. Các khớp thường gặp
1.1.4. Lược đồ khâu
1.1.5. Chuỗi động
1.1.6. Cơ cấu
§1.2. BẬC TỰ DO CỦA CƠ CẤU 1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Công thức tính
§1.3. CẤU TRÚC CƠ CẤU 1.3.1. Nhóm tĩnh định
1.3.2. Cấu trúc cơ cấu

## Slide 5
Bộ phận máy có chuyển động tương đối so với bộ phận khác
+ Khâu: - Một chi tiết máy
- Một số chi tiết máy ghép cứng lại với nhau
    1.1. Các định nghĩa
1.1.1. Khâu (động)
Thanh truyền

## Slide 6
    1.1. Các định nghĩa
1.1.1. Khâu (động)
Hình 1. Động cơ đốt trong
Chi tiết máy
Cụm chi tiết máy

## Slide 7: a/Bậc tự do tương đối giữa 2 khâu
1.1. 2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động

## Slide 8: Trong mặt phẳng

## Slide 9: b/ Nối động, thành phần khớp động, khớp động
Nối động 2 khâu là bắt chúng tiếp xúc với nhau theo 1 quy cách nhất định trong suốt qtcđ
Nối động 2 khâu làm hạn chế bớt số bật tự do tương đối giữa chúng

## Slide 10: 1.1. Các định nghĩa
Bộ phận nối động 2 khâu
1.1. 2. Khớp động

## Slide 11: 1.1. Các định nghĩa
1.1.2. Khớp động
  Tiếp xúc theo điểm
  Tiếp xúc theo đường
  Tiếp xúc theo mặt

## Slide 12: Lược đồ khớp

## Slide 13: 1.1. Các định nghĩa
Khớp thấp: Tiếp xúc theo mặt, hạn chế 5 bậc tự do
Khớp quay: 2 khâu quay tương đối.
2. Khớp trượt:
Kí hiệu
1.1.3. Các khớp thường gặp

## Slide 14: 1.1. Các định nghĩa
Khớp cao:
+ Tiếp xúc theo điểm hoặc đường
+ Hạn chế 4 bậc tự do.
Kí hiệu:
Kí hiệu
1.1.3. Các khớp thường gặp

## Slide 15: 1.1. Các định nghĩa
Các khâu => lược đồ đơn giãn
=> lược đồ khâu
Thể hiện:
Các khớp (lược đồ) thuộc khâu.
Kích thước động
1.1.4. Lược đồ khâu

## Slide 16: Kích thước động

## Slide 17: 1.1. Các định nghĩa
Nhiều khâu nối động => một hoặc nhiều đa giác khép kín hoặc không.
Chuỗi động kín
Chuỗi động hở
1.1.5. Chuỗi động

## Slide 18: 1.1. Các định nghĩa
Một chuỗi động:
+ Một khâu cố định (gọi là giá).
+ Các khâu còn lại có chuyển động xác định.
Cơ cấu kín
Cơ cấu hở
1.1.6. Cơ cấu
1
2
3

## Slide 19: 1.2. Bậc tự do của cơ cấu
Khả năng chuyển động tương đối độc lập của nó so với 1 khâu khác
Số tọa độ cần để định vị cơ cấu
Theo t =>
φAB (t) quy luật chuyển động
(chuyển vị góc)
Số quy luật chuyển động ở một số khâu nào đó
=> Xác định quy luật chuyển động các khâu còn lại
1.2.1. Định nghĩa

## Slide 20: 1.2. Bậc tự do
1.2.1. Định nghĩa

## Slide 21
Bậc tự do của khâu trong mặt phẳng
Tịnh tiến Tx, Ty
Quay Qz
=> 3 bậc tự do
1.2. Bậc tự do
Ty
Tx
Qz

## Slide 22
Ghi chú:
+ Ràng buộc trùng
+ Ràng buộc thừa
+ Bậc tự do thừa.
Một khâu tự do có 3 bậc tự do.
=> n khâu động có 3 x n bậc tự do.
Một khớp thấp (T) (quay, trượt) hạn chế 2 bậc tự do.(p5)
Một khớp cao C hạn chế 1 bậc tự do. (p4)
Công thức:
W = 3.n – (2T + C)
1.2.2. Công thức tính

## Slide 23
Khớp thấp: Hạn chế 2 bậc tự do
Khớp trượt
Khớp quay
Khớp cao: Hạn chế 1 bậc tự do
x
y

## Slide 28: 1.3. Cấu trúc cơ cấu
2 khâu, 3 khớp
+ Khớp trong: Khớp nối 2 khâu
+ Khớp ngoài (khớp chờ): Nối các khâu khác
Nhóm tĩnh định: chuỗi động tối giãn, cố định các khớp chờ
=> bậc tự do bằng 0 (giàn tĩnh định)
1.3.1. Nhóm tĩnh định (nhóm Atxua)

## Slide 29: 1.3. Cấu trúc cơ cấu
1.3.1. Hạng của nhóm Atxua
Nhóm tĩnh định có 2 khâu, 3 khớp. Nhóm Atxua loại II
Nhóm Atxua có hạng cao hơn II:
Nếu các khớp trong của một nhóm tĩnh định tạo thành một đa giác thì hạng của nhóm Atxua chính là số đỉnh của đa giác, nếu tạo thành nhiều đa giác thì hạng của nhóm là số đỉnh của đa giác nhiều đỉnh nhất.

## Slide 30: 1.3.2. Cấu trúc
Một (hoặc nhiều) khâu dẫn + một (hoặc nhiều) nhóm tĩnh định
1.3. Cấu trúc cơ cấu
=
+
+

## Slide 31
    Ví dụ:
a
c
b
    Tính bậc tự do của cơ cấu

## Slide 32: Bậc tự do: W = 3.n – (2T + C) n = 5 (khâu động) T = 7 (6 khớp quay tại A, B, C, D, E, F và 1 khớp trượt tại F) C = 0 W = 3x5- (2x7+0) = 1 btd
Bậc tự do: W = 3.n – (2T + C) n = 5 (khâu động) T = 7 (tại mỗi A, B, D, E có 1 khớp quay;
tại C có 2 khớp quay và 1 khớp trượt tại E) C = 0 W = 3x5- (2x7+0) = 1 btd

## Slide 33
Hạng của cơ cấu:
Cơ cấu hạng I là cơ cấu có khâu động nối với giá bằng một khớp quay, ví dụ cơ cấu ro to máy điện.
Cơ cấu có số khâu động lớn hơn 1 có thể coi là tổ hợp của một hay nhiều cơ cấu hạng I với một số nhóm Atxua. Hạng của cơ cấu là hạng cao nhất của các nhóm Atxua trong cơ cấu.

## Slide 34: Các nguyên tắc tách nhóm
1. Chọn trước khâu dẫn
2. Khâu dẫn và khâu cố định không được tính trong nhóm Atxua
3.Khi tách luôn tuân theo thứ tự là từ xa đên gần so với khâu dẫn
4. Khi tách nhóm Atxua thì phần còn lại phải chuyển động được
5. Ưu tiên tách loại Atxua đơn giản trước, nếu không được mới tách loại cao hơn (loại 2 là đơn giản nhất)
6. Nếu cơ cấu có khớp loại 4 thì phải thay khớp loại 5 trước rồi mới tiến hành tách

## Slide 35: Thay khớp loại 4 (cao)